## Slide 1
Rozbudowa drogi dla pieszych
i rowerów na odcinku
Bielsk Podlaski - Hajnówka
Przedmiotem konsultacji jest przedstawienie przebiegów drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka’’.
Celem jest zaprezentowanie przyjętych rozwiązań koncepcyjnych oraz umożliwienie zainteresowanym stronom zapoznania się z proponowanymi wariantami przebiegu trasy.
KONSULTACJE SPOŁECZNE
Reprezentowane przez:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
15-620 Białystok
Wykonawca:
Inwestor:
Województwo Podlaskie
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok

## Slide 2
Cel projektu
Aktywność
Aktywność fizyczna, w szczególności ruch rowerowy, sprzyja poprawie kondycji zdrowotnej społeczeństwa, zmniejszając ryzyko chorób cywilizacyjnych oraz pozytywnie wpływając na samopoczucie i redukcję stresu. Nowa przestrzeń rekreacyjna tworzy warunki do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, dostępnego zarówno dla rodzin, jak i seniorów.​
Bezpieczeństwo
Zasadniczym celem inwestycji jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawienie przejazdu tranzytowego oraz lokalnego, poprawę niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wyeliminuje konieczność poruszania się piszych i rowerzystów po jezdni przeznaczonej dla ruchu samochodowego.​

## Slide 3
Plan Orientacyjny

## Slide 4
WARIANT W2
23 KM
W2
  Trasa rozpoczyna się w Bielsku Podlaskim i do miejscowości Zbucz prowadzona jest po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 689. W miejscowości Zbucz następuje przejście na prawą stronę drogi. Następnie droga dla pieszych i rowerów przebiega po prawej stronie DW689 aż do Hajnówki.
  W Bielsku Podlaskim, Zbuczu oraz Hajnówce wykorzystano istniejącą infrastrukturę dla pieszych poprzez poszerzenie i dostosowanie istniejących chodników
  Projektowana droga dla pieszych i rowerów będzie miała min. 3,0m szerokości.
  Usytuowanie DDRiP przy drodze pozwala ograniczyć zakres wykupów nieruchomości oraz zmniejszyć koszty realizacji inwestycji.
  W ramach inwestycji przewidziano budowę i przebudowę przepustów, odwodnienia oraz infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.
Na pełen zakres inwestycyjny przedsięwzięcia składać się będą następujące działania:
  budowa drogi dla pieszych i rowerów,
  budowa drogi dla rowerów w rejonie przystanków autobusowych
  budowa drogi dla pieszych w rejonie skrzyżowań i przystanków autobusowych
  przebudowa zjazdów, w niezbędnym zakresie umożliwiającym przebieg DDPiR
  przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego,
  budowa doświetlenia przejść dla pieszych i rowerów wraz ze strefami przejściowymi
  przebudowa odwodnienia,
  budowa kanalizacji deszczowej,
  przebudowa rowów melioracyjnych,
  budowa/przebudowa przepustów pod koroną drogi
  przebudowa infrastruktury wodociągowej kolidującej z planowaną inwestycją
  przebudowa, przełożenie lub zabezpieczenie infrastruktury elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej, kolidujących z planowaną inwestycją
  roboty rozbiórkowe w tym rozbiórki elementów dróg i ulic, nawierzchni jezdni, nawierzchni zjazdów, przepustów, oznakowania, sieci kolidujących z inwestycją tj, telekomunikacyjnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, ogrodzeń, znaków drogowych, w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji
  wycinka istniejącej zieleni tj. drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją.
  budowę/przebudowę urządzeń w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska.
Charakterystyka trasy

## Slide 5
Prowadzenie drogi dla rowerów w rejonie zatok autobusowych w miejscowości Bielsk Podlaski

## Slide 6
Prowadzenie drogi dla rowerów w rejonie zatok autobusowych w miejscowości Bielsk Podlaski

## Slide 7
Pętla autobusowa. Od pętli autobusowej jest projektowana droga dla pieszych i rowerów. Do tej pory istniejący chodnik był przekształcony an DDPiR

## Slide 8
Przykład rozwiązania przejścia drogi dla pieszych i rowerów nad rowem melioracyjnym

## Slide 9
Podłączenie drogi dla pieszych i rowerów do miejscowości Hołody

## Slide 10
Podłączenie drogi dla pieszych i rowerów do miejscowości Hołody

## Slide 11
Przejście drogi dla pieszych i rowerów nad rzeką Orlanką

## Slide 12
Sposób zaprojekotwania drogi dla pieszych i rowerów na skrzyżowaniu DW689 z DP1603

## Slide 13
W miejscowości Zbucz Przejście drogą dla pieszych i rowerów z północnej na południową stronę.

## Slide 14
Prowadzenie drogi dla rowerów w rejonie zatoki autobusowej w miejscowości Zbucz

## Slide 15
Prowadzenie drogi dla pieszych i rowerów w rejonie zatok autobusowych przy skrzyżowaniu z DP1655B

## Slide 16
Prowadzenie drogi dla pieszych i rowerów w rejonie zatok autobusowych przez rondo (skrzyżowanie z DP1619B).

## Slide 17
Prowadzenie drogi dla pieszych i rowerów w rejonie zatok autobusowych przy skrzyżowaniu z DP1673B

## Slide 18
Prowadzenie drogi dla pieszych i rowerów w rejonie zatok autobusowych przy skrzyżowaniu z DP1674B

## Slide 19
Podłączenie projektowanej drogi dla pieszych i rowerów z istniejącą infrastrukturą

## Slide 21
  Droga dla pieszych i rowerów prowadzona jest za strefą wolną od przeszkód, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi projektowymi WR-D.
  Na odcinkach pozamiejskich trasa przebiega za rowem drogowym, zapewniając większe odsunięcie od jezdni DW689.
  Rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo użytkowników oraz komfort podróży.
  Wymaga jednak większego zakresu robót budowlanych oraz ingerencji w tereny przyległe.
  W ramach inwestycji przewidziano budowę nowych odcinków drogi dla pieszych i rowerów, przebudowę odwodnienia oraz infrastruktury kolidującej.
WARIANT W1
23 KM
Charakterystyka trasy
W1

## Slide 22
Charakterystyka trasy
W3
WARIANT W3
23 KM
  Przebieg trasy jest zbliżony do wariantu W2.
  Od Bielska Podlaskiego do Zbucza droga prowadzona jest po północnej stronie DW689, a następnie po stronie południowej do Hajnówki.
  Wykorzystano istniejące chodniki w terenach zabudowanych.
  Wariant W3, przeciwieństwie do wariantu W2 ogranicza konieczność przebudowy podziemnej infrastruktury
  Rozwiązanie ogranicza kolizje infrastrukturalne i ułatwia utrzymanie sieci.
  Konieczne są jednak większe wykupy gruntów oraz większe zajęcie terenu pod inwestycję.
  Zakres robót obejmuje również przebudowę odwodnienia, przepustów oraz infrastruktury technicznej.

## Slide 23
  Wszystkie analizowane warianty przewidują budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości około 23 km pomiędzy Bielskiem Podlaskim i Hajnówką.
  Droga dla pieszych i rowerów zapewnia poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu oraz zwiększenie atrakcyjności transportu rowerowego w regionie.
  Wariant W1 charakteryzuje się największym odsunięciem od jezdni, jednak powoduje dużą ingerencję w tereny przyległe (konieczność wykupu nieruchomości, wycinka drzew, większa zajętość terenu, zdecydowanie wyższe koszty realizacji)
  Wariant W2 pozwala na największe wykorzystanie istniejącej infrastruktury oraz ograniczenie wykupów gruntów (najmniejsza zajętość terenów przyległych, wykorzystanie istniejącej infrastruktury, niższe koszty realizacji)
  Wariant W3 eliminuje część kolizji z infrastrukturą techniczną, jednak wiąże się z koniecznością większego zajęcia terenów prywatnych (konieczność wykupu nieruchomości, wycinka drzew, większa zajętość terenu, zdecydowanie wyższe koszty realizacji)
  We wszystkich wariantach przewidziano przebudowę infrastruktury technicznej, odwodnienia oraz budowę i przebudowę przepustów.
  Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy spójności sieci transportowej oraz zwiększenia dostępności komunikacyjnej pomiędzy Bielskiem Podlaskim i Hajnówką.
​
Podsumowanie
Zachęcamy do zapoznania się z pełną dokumentacją wszystkich wariantów i składania uwag w ramach konsultacji społecznych.​​